地下水の水質汚濁に係る環境基準について

| 項目 | 環境上の条件 |
| --- | --- |
| カドミウム | 0.01mg／l 以下 |
| 全 シ ア ン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg／l 以下 |
| 六 価 ク ロ ム | 0.05mg／l 以下 |
| 砒 素 | 0.01mg／l 以下 |
| 総 水 銀 | 0.0005mg／l 以下 |
| ア ル キ ル 水 銀 | 検出されないこと |
| Ｐ Ｃ Ｂ | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg／l 以下 |
| 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg／l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg／l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg／l 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／l 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | １mg／l 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg／l 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg／l 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg／l 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg／l 以下 |
| チ ウ ラ ム | 0.006mg／l 以下 |
| シ マ ジ ン | 0.003mg／l 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg／l 以下 |
| ベ ン ゼ ン | 0.01mg／l 以下 |
| セ レ ン | 0.01mg／l 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg／l 以下 |
| ふ っ 素 | 0.8mg／l 以下 |
| ほ う 素 | 1mg／l 以下 |

（備考）

- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする｡

- 「検出されないこと」とは、規定の方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。