宍道湖におけるカビ臭の状況（平成23年3月31日現在）

島根県環境政策課

島根県保健環境科学研究所

１．経緯

○ 平成１９年５月２日以降、県及び松江市へ、住民からのカビ臭に関する通報・問い合わせ。

○ 県は、宍道湖の水質（５月１６日）及び周辺の臭気分布（５月１８日）の調査に着手。

調査の結果、湖水から異臭が生じており、その原因はカビ臭原因物質であるジェオスミンである

ことが分かった。このカビ臭は５月末に一旦終息した。

○ ５月３１日に宍道湖カビ臭対策関係機関連絡会議を開催し、今後の対応方針等を決定した。

環境分野では、湖水の定期的なジェオスミン濃度調査と、ジェオスミンの生成原因の解明のため

の調査を行うこととした。

○ 平成１９年６月以降、湖水の定期的な調査、カビ臭発生時の集中調査およびジェオスミンの生

成原因の解明のための調査研究を継続している。

２．これまでのカビ臭に関する調査結果の概要

（１）湖水中のカビ臭物質濃度の状況

○ 湖水中に溶けている（溶存態）ジェオスミンの濃度は、調査開始の５月１６日には宍道湖の全域で高濃度であったが、５月末にはジェオスミン濃度は低下し、一旦収束した。６月から９月まではジェオスミンは検出されなかった。

○ その後、平成１９年１０月、平成２０年１月、４～５月、１１～１２月、平成２１年４～５月、１０～１１月、平成２２年１～２月に溶存態ジェオスミン濃度の上昇が認められた。この３年間では春季、秋季および冬季に湖水中の溶存態ジェオスミン濃度が上昇することが多いことが判った。

○　なお、平成２２年４月以降については、今のところジェオスミン濃度の上昇兆候は見られない。

（２）湖岸の臭気分布の調査の状況

○平成１９年５月発生時

期間中３回行った調査の結果は臭気強度0.0～2.0の範囲であり、最大は５月１８日の宍道湖大橋南詰めの臭気強度２（何のニオイか判別できる弱いニオイ）であり、明らかな臭気が感知された。

○平成１９年１０月発生時

期間中２回行った調査の結果は臭気強度0.0～1.8の範囲であり、最大は湖水中のジェオスミン濃度が上昇した１０月１７日の来待川河口の1.8であり、その臭気はやや不快と感じられる程度であった。

○平成２０年４月～５月発生時

２回の調査を行っており、５月１日が臭気強度0.8～1.6（最大は松江市役所付近）、５月７日が0.2～1.3（最大は秋鹿道の駅、松江市宍道支所付近）であった。

○ なお、２０年６月以降は、カビ臭に関する湖岸の臭気分布の調査は行っておらず、住民からカビ臭に関する苦情・相談等も寄せられていない。

（３）カビ臭生成原因の解明に関する調査

○ カビ臭の原因生物については、植物プランクトンの詳細な調査を島根大学と共同で実施し、特定の植物プランクトン（コエロスファエリウム）であることが判った。

○ 湖水中のジェオスミンは①水に溶けている状態のもの（溶存態）と、②水中に浮遊している懸濁物質中に含まれている状態のもの（懸濁態）があることが判った。

○ 懸濁態ジェオスミン濃度は溶存態ジェオスミン濃度の数倍から１００倍程度であり、溶存態ジェオスミン濃度の変動の直前または同時期に変動が起こることが多いことが判った。

○ 湖水の臭気状況は、溶存態のジェオスミン濃度と深く関連があることが判ってきた。

○ この植物プランクトンは宍道湖では昭和４０年代以降断続的に発生しているが、これまでジェオスミンを産生するとの報告がない種である。

○ なお、島根大学への委託研究等により、カビ臭を産生する放線菌が湖水等で確認されたが、放線菌が主なカビ臭原因生物であるとは結論づけられなかった。

（４）今後の対応

○ カビ臭の原因生物が判明し、また、平成２２年４月以降、カビ臭物質濃度の上昇が認められないことから、当分の間、定期的な湖水中のカビ臭物質濃度の調査を休止する。

なお、植物プランクトンの調査はこれまでどおり継続し、再び、カビ臭原因生物の発生状況について監視を行っていく。

３．湖水中のジェオスミン濃度の推移（調査地点は図－１のとおり）

（１）ジェオスミン濃度（溶存態）の推移

①平成１９年５月発生時

ジェオスミンの濃度は、５月１６日には宍道湖の全域で600～700 ng/L であったが、５月２８日には全域で３～９ng/L 、６月４日には１未満～４ng/L となり、その後定量下限値（１または５ng/L）以下となった。

②平成１９年１０月発生時

秋の発生時におけるジェオスミンの濃度は、１０月１日に5未満～６ng/L であったものが、１１日には10未満～52 ng/L に、１３日には29～89 ng/L まで上昇したが、２４日には再び5未満～13 ng/L まで低下した。その後は12月頃まで横ばいで推移した。

③平成２０年４月～９月の状況

４月１４日の調査で湖水からカビ臭が感じられたことから、４月、５月は調査頻度を週1回に上げて調査を行った。

ジェオスミン濃度は、４月４日に7～20 ng/L であったものが、３０日に36～59 ng/L に、５月７日には58～83 ng/L まで上昇したが、１３日に16～24 ng/L に、２７日には5未満～17 ng/Lまで低下した。

その後、６月から９月までは2～13 ng/Lで推移した。

④平成２０年１０月～平成２１年３月の状況

１０月になって、６日7～20 ng/L、２０日17～35 ng/Lと上昇傾向が見られ、１１月～１２月にも上昇したレベルが継続した。

１月になって全域で5 ng/Lまで低下し、３月初めまでは、さらに低いレベル（1～2 ng/L程度）になったが、３月中旬からわずかながら上昇傾向が見られ始めた。

⑤平成２１年４月～平成２１年９月の状況

４月から５月にかけて濃度上昇が見られたが、最高値は５月７日の43 ng/Lで平成１９年５月の700 ng/L、平成２０年５月の83 ng/Lに比べ低かった。

その後は低下して、５月末以降は1 ng/Lまで低下し、以後９月２日まで、検出下限値未満となっている。

⑥平成２１年９月～平成２１年１２月の状況

９月後半に濃度上昇の兆候が見られ、１０月にはさらに濃度が上昇し、上昇したレベルが継続した。最高値は１０月１３日の100ng/Lで、これまでの秋期の最高値（平成１９年１０月の89ng/L、平成２０年１１月の71ng/L）を超えていた。

１１月にはいると、１１月９日には10～55ng/Lであったが、その後、濃度が低下し、１２月２２日には5～7ng/Lまで低下しているものの、１２月２９日には、10～15ng/Lとわずかながら濃度上昇が見られる。

⑦平成２２年１月～３月の状況

１月にはいって濃度上昇が見られ、上昇したレベルが継続している。

１月１２日には16～19ng/L、１月１９日には37～43ng/L、１月２５日には58～70ng/L、２

月１日には51～75ng/Lまで上昇し、これまでの冬期の最高値（平成２０年１月の58ng/L、

平成２０年１２月の40ng/L）を超えた。その後、濃度が低下し、２月２２日では11～12ng/L

であった。３月１日には、5～9ng/Lまで低下している。

⑧平成２２年４月～平成２３年３月の状況

４月５日には1～2ng/L、５月１０日には5～6ng/L、６月１日には全地点1ng/L、７月１日には１未満～1ng/Lであり、７月１２日には全地点2ng/L、７月２０日には2～3ng/L、８月２日には全地点4ng/L、９月１日には全地点3ng/Lであった。

その後、１０月４日以降は、全地点１ng/L未満であり、今のところ、ジェオスミン濃度の上昇兆候は見られない。

（２）測定日毎のジェオスミン濃度（溶存態）の測定値

| 採水年月日 | 溶存態ジェオスミン濃度 (ng/L) （最小～最大） | 最大・最小地点 |
| --- | --- | --- |
| H19. 5.16 | 600～700 | 最大：S-2表層以外 最小：S-2表層 |
| H19. 5.23 | 86～140 | 最大：S-5表層 最小：S-5下層 |
| H19. 5.28 | 3～9 | 最大：S-3表層, S-3下層 最小：S-2表層, S-5下層 |
| H19. 6. 4 | 1未満～4 | 最大：S-5下層 最小：S-4下層 |
| H19. 6.11 | 1未満～2 | 最大：S-5表層,S-5下層 最小：S-2,S-3各下層, S-3表層 |
| H19. 6.18 | 1～2 | 最大：S-1,5各下層,S-5表層 最小：上記以外 |
| H19. 6.27 | 1未満～1 | 最大：S-4表層,S-5下層 最小：上記以外 |
| H19. 7. 3 | 全地点 5未満 |  |
| H19. 8. 6 | 全地点 5未満 |  |
| H19. 9. 3 | 全地点 5未満 |  |
| H19.10.1 | 5未満～6 | 最大：S-4表層 最小：S-3,S-5表層 |
| H19.10.10 ～10.11 | 10未満～52 | 最大：免許センター沖 最小：平田船川 |
| H19.10.13 | 29～89 | 最大：S-2表層 最小：S-3表層 |
| H19.10.15 | 37～67 | 最大：S-2表層 最小：S-3表層 |
| H19.10.17 | 28～64 | 最大：S-8表層 最小：S-3表層 |
| H19.10.19 | 16～49 | 最大：S-9表層 最小：S-1表層 |
| H19.10.22 | 5未満～25 | 最大：S-9表層 最小：S-3表層 |
| H19.10.24 | 5未満～20 | 最大：S-4下層 最小：S-1,2,3,6各表層,S-1,2,3,6各下層 |
| H19.10.26 | 5未満～15 | 最大：S-4表層 最小：S-2,4各下層 |
| H19.10.30 | 全地点 5未満 |  |
| H19.11. 5 | 全地点 5未満 |  |
| H19.11.26 | 全地点 5未満 |  |
| H19.12.11 | 5未満～18 | 最大：S-4表層 最小：S-6表層 |
| H19.12.20 | 24～35 | 最大：S-6表層 最小：S-4,9表層 |
| H20. 1. 7 | 29～37 | 最大：S-4表層 最小：S-9表層 |
| H20. 1.22 | 5未満～58 | 最大：S-1下層 最小：S-6下層 |
| H20. 2.19 | 7～24 | 最大：S-2下層 最小：S-3表層, S-3下層 |
| H20. 3.24 | 5未満～5 | 最大：S-3,4各下層 最小：左記以外 |
| H20. 4.14 | 7～20 | 最大：S-2表層 最小：S-6表層 |
| H20. 4.22 | 5～31 | 最大：S-4表層 最小：S-6表層 |
| H20. 4.30 | 36～59 | 最大：S-4表層 最小：S-3表層 |
| H20. 5. 7 | 58～83 | 最大：S-9表層 最小：S-4表層 |
| H20. 5.13 | 16～24 | 最大：S-2表層 最小：S-3表層 |
| H20. 5.20 | 7～20 | 最大：S-2表層 最小：S-3表層 |
| H20. 5.27 | 5未満～17 | 最大：S-4表層 最小：S-2,3各表層, S-3下層 |
| H20. 6. 3 | 5未満～10 | 最大：S-9表層 最小：左記以外各表層 |
| H20. 7. 1 | 2～3 | 最大：S-2表層 最小：左記以外 |
| 採水年月日 | 溶存態ジェオスミン濃度 (ng/L) （最小～最大） | 最大・最小地点 |
| H20. 8. 4 | 8～13 | 最大：S-2表層 最小：S-4,6各表層 |
| H20. 9. 1 | 5～8 | 最大：S-3下層 最小：S-2,6各表層 |
| H20. 9.18 | 15～28 | 最大：S-4表層 最小：S-9表層 |
| H20. 9.28 | 9～13 | 最大：S-2表層 最小：S-6表層, S-3下層 |
| H20.10. 6 | 7～20 | 最大：S-9表層 最小：S-3表層 |
| H20.10.20 | 17～35 | 最大：S-4表層 最小：S-3下層 |
| H20.11. 4 | 20～71 | 最大：S-2表層 最小：S-6表層 |
| H20.11.11 | 24～41 | 最大：S-4表層 最小：S-6表層 |
| H20.12. 2 | 24～40 | 最大：S-9表層 最小：S-6表層 |
| H21. 1. 6 | 5～5 | 全地点（S-2、S-3、S-4、S-6、S-9各表層及びS-3下層）同値 |
| H21. 2. 2 | 1～2 | 最大：S-2,3,4,9各表層,S-3下層 最小：S-6表層 |
| H21. 3. 2 | 1～2 | 最大：S-9表層 最小：S-2,3,4,6各表層,S-3下層 |
| H21. 3.12 | 2～4 | 最大：S-4表層 最小：S-3,4各表層,S-3下層 |
| H21. 3.30 | 1未満～８ | 最大：S-2,3,4,9各表層,S-3下層 最小：S-6表層 |
| H21. 4. 6 | 8～9 | 最大：S-2,3,9各表層,S-3下層 最小：S-4,6表層 |
| H21. 4. 13 | 12～19 | 最大：S-2表層 最小：S-3表層,S-3下層 |
| H21. 4.17 | 11 | S-3表層のみ調査 |
| H21. ４.20 | 9～21 | 最大：S-9表層 最小：S-6表層 |
| H21. 4. 27 | 8～19 | 最大：S-4,9各表層 最小：S-3表層 |
| H21. 4. 30 | 5～25 | 最大：S-9表層 最小：S-4表層 |
| H21. 5.7 | 10～43 | 最大：S-9表層 最小：S-3表層 |
| H21. 5.11 | 9～41 | 最大：S-9表層 最小：S-3表層 |
| H21. 5.18 | 9～24 | 最大：S-9表層 最小：S-3下層 |
| H21. 5. 25 | 2～4 | 最大：S-3表層 最小：S-2,6各表層 |
| H21. 6. 1 | 1未満～1 | 最大：S-9表層 最小：S-2,3,4,6各表層,S-3下層 |
| H21. 7. 7 | 全地点 1未満 |  |
| H21. 8. 3 | 全地点 1未満 |  |
| H21. 9. 2 | 全地点 1未満 |  |
| H21. 9.16 | 1 | S-3表層のみ調査 |
| H21. 9.18 | 1～3 | 最大：S-2,4,9各表層,S-3下層、最小：S-3,6各表層 |
| H21. 9.24 | 3～6 | 最大：S-2,9各表層、最小：S-3下層,S-6表層 |
| H21. 9.30 | 6 | S-3表層のみ調査 |
| H21.10. 1 | 7～15 | 最大：S-4表層、最小：S-3表層 |
| H21.10. 5 | 11～39 | 最大：S-9表層、最小：S-3下層 |
| H21.10.13 | 9～100 | 最大：S-4表層、最小：S-3下層 |
| H21.10.20 | 14～98 | 最大：浜佐陀沖、最小：S-3表層及び下層 |
| H21.10.27 | 20～66 | 最大：S-9表層、最小：S-2,3,4各表層 |
| H21.11. 4 | 14～19 | 最大：S-4表層、最小：S-3下層 |
| H21.11. 9 | 10～55 | 最大：S-9表層、最小：S-6表層 |
| H21.11.16 | 20～32 | 最大：S-4表層、最小：S-3下層 |
| H21.11.24 | 5～36 | 最大：S-9表層、最小：S-3下層 |
| H21.12. 1 | 7～11 | 最大：S-4,9各表層、最小：S-3下層 |
| H21.12. 8 | 3～10 | 最大：S-9表層、最小：S-3下層 |
| H21.12.15 | 3～6 | 最大：S-3,6各表層,S-3下層、最小：S-2表層 |
| 採水年月日 | 溶存態ジェオスミン濃度 (ng/L) （最小～最大） | 最大・最小地点 |
| H21.12.22 | 5～7 | 最大：S-3下層、最小：S-2,4各表層 |
| H21.12.29 | 10～15 | 最大：S-3表層、最小：S-6表層 |
| H22. 1.12 | 16～19 | 最大：S-3下層、最小：S-4,6各表層 |
| H22. 1.19 | 37～43 | 最大：S-9表層、最小：S-3表層及び下層,S-4,6各表層 |
| H22. 1.25 | 58～70 | 最大：S-4表層、最小：S-3表層及び下層 |
| H22. 2. 1 | 51～75 | 最大：S-4表層、最小：S-6表層 |
| H22. 2.12 | 20～26 | 最大：S-3表層、最小：S-4表層 |
| H22. 2.22 | 11～12 | 最大：S-2,4,9各表層,S-3 1m,3m、最小：S-6表層、S-3 表層,2m,4m,下層 |
| H22. 3. 1 | 5～9 | 最大：S-9表層、最小：S-2表層 |
| H22. 4. 5 | 1～2 | 最大：S-2,4,9各表層,S-3表層及び下層、最小：S-6表層 |
| H22. 5.10 | 5～6 | 最大：S-3下層、最小：S-3表層 |
| H22. 6. 1 | 全地点 1 | （S-3表層及び下層） |
| H22. 7. 1 | 1未満～1 | 最大：S-3表層,1m,3m,5m,下層 最小：S-3 2m,4m |
| H22. 7.12 | 全地点 2 | （S-3表層,1m,2m,3m,4m,5m、下層） |
| H22. 7.20 | 2～3 | 最大：S-3下層、最小：S-3表層,1m,2m,3m,4m,5m |
| H22. 8. 2 | 全地点 4 | （S-3表層及び下層） |
| H22. 9. 1 | 全地点 3 | （S-3表層及び下層） |
| H22.10. 4 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |
| H22.11. 1 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |
| H22.12. 1 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |
| H23. 1. 5 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |
| H23. 2. 1 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |
| H23. 3. 1 | 全地点 1未満 | （S-3表層及び下層） |

【備　考】

※　閾（いき）値　人がニオイを感じなくなる濃度。（ｼﾞｪｵｽﾐﾝの文献閾値は10ng/L）

※ 　ng/L　      １０－９グラム（１０億分の１グラム）／リットル

※  H19.5.16～H19.6.29の分析は民間業者に委託。H19.7.3以後は保健環境科学研究所で分析。

※　H20.6.3までの分析は固相抽出法、H20.7.1以降はヘッドスペース法により実施。

※　測定法、使用機器によって若干報告下限値が異なる。

４．宍道湖湖岸における臭気調査結果

| 調査年月日 | 地点数 | 臭気強度 （最小～最大） | 不快度 | 臭気強度の最大地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H19. 5.18 | ６ | 0.2～2.0 | －0.6～0.0 | 宍道湖大橋南詰 |
| H19. 5.21 | ８ | 0.3～1.9 | －0.6～0.0 | 一畑口 |
| H19. 5.28 | ７ | 0.0～1.4 | －0.4～0.0 | 一畑口 |
| H19.10.11 | ８ | 0.0～0.8 | －0.2～0.0 | 一畑口、松江市宍道支所付近、来待川河口 |
| H19.10.17 | ８ | 0.0～1.8 | －1.0～0.2 | 来待川河口 |
| H20. 5. 1 | ８ | 0.8～1.6 | －0.5～0.0 | 松江市役所付近 |
| H20. 5. 8 | ８ | 0.2～1.3 | －0.6～0.0 | 秋鹿道の駅、 松江市宍道支所付近 |

【備　考】

※ 不快度 0＝快でも不快でもない －1＝やや不快 －2＝不快 －3＝非常に不快 －4＝極端に不快

※　臭気強度

0＝無臭

1＝何のニオイか分からないが、

やっとかすかに感じる程度

2＝何のニオイか判別できるニオイ

3＝楽に感じるニオイ

4＝強いニオイ

5＝耐えられないほど強いニオイ

図－１　調査地点（平成２０年５月）