通行規制の申請について

１．提出期限

①全面通行止め、車両通行止め……規制開始日の１４日前まで（閉庁日を除く）

②上記以外の規制　　　　　　……規制開始日の１０日前まで（閉庁日を除く）

※「上記以外の規制」とは、片側交互通行、幅員減少、車線減少などです。

※ 消防署等、関係機関への周知が必要ですので、期限を厳守してください。

２．提出書類

| １ | 依頼 | 様式は松江県土整備事務所ＨＰに掲載されています。 個人施工の工事の場合は、工事施工業者名で提出してください。 |
| --- | --- | --- |
| ２ | お知らせ | 様式は松江県土整備事務所ＨＰに掲載されています。 「２．規制箇所」のバス路線は、各バス会社ＨＰ等で確認してください。 「８．連絡先」には、緊急連絡が取れるよう、特に夜間工事の場合は、できる限り現場事務所の電話番号又は携帯電話の番号を記入してください。 |
| ３ | 位置図 | 縮尺 1/50,000 程度の地図により規制箇所を表示してください。 |
| ４ | 案内図 | 縮尺 1/2,500 から 1/5,000 程度の図面（住宅地図程度） 公共施設、バス停、橋など目印になるものを記載してください。 |
| ５ | 迂回路図 | 全面通行止め等で、迂回路が必要な場合に添付してください。 |
| ６ | 規制形態図 （平面、断面） | “道路や歩道の幅員” および ”規制する幅や通行可能な幅” “規制延長”を 必ず表示してください。 |
|  | 保安施設 配置図 | 看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。 看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。 |

※　保安施設記録簿の作成および提出は必要ありません。

※　その他必要に応じて工程表、現地写真などを添付してください。

３．提出部数

|  | 依頼書 | 通知文 | 位置図・案内図 | 迂回路図 | その他添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歩道のみ規制 | １枚 | １枚 | １部 |  | １部 |
| 全面・車両通行止め | １枚 | １枚 | ８部 | ８部 | １部 |
| 上記以外 | １枚 | １枚 | ８部 |  | １部 |

※　松江市営バス、一畑バス、空港連絡バス、七類･境港連絡バス路線でない場合は、位置図・案内図・迂回路図がそれぞれ１部減になります。

※　位置図及び案内図は１枚に上下まとめて表示されても結構です。〔両面印刷可〕

３．規制期間、時間

●通勤、退勤時間帯を避けるため、昼間の規制時間は原則９時～１７時、夜間の規制時間は原則

２１時～翌６時とします。（但し、終日規制を除く）

●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は、道路管理強化期間としますので、原則交通規制は行わないでください。

（道路管理者が決定する道路管理強化期間の日程は、休日、祝日等を考慮し決定しているため毎年度変わります。やむをえず規制期間が道路管理強化期間に重なる場合はご相談ください。）

●通行規制の期間は、必要最小限の期間を設定してください。

（実際の規制期間が１～３日の場合、予備日を含めて１週間程度）

４．規制内容に変更が生じた場合

●事前に変更届を提出してください。（届出期限は、１．と同じです）

●規制期間のみの変更の場合は依頼、お知らせのみを提出してください。

５．注意事項（保安施設等の設置、現場対応など）

①保安施設等は「道路工事現場における保安施設等の設置基準」に基づいて設置してください。

②現場に至る道路主要箇所に通行制限看板を設置すること。

③工事区間前後（場合によっては区間中）工事の看板等を設置すること。

④夜間における危険防止のため、赤色灯、バリケード等を設置すること。

⑤現場の交通状況によっては交通整理人を置くなど危険防止に万全を期すこと。

⑦迂回路が必要となる場合は、主要分岐点に案内看板を設置し迂回路を案内すること。

⑧通行規制の期間(時間)中において、諸般の事情により規制が不要となり、一時的に規制を解除しようとするときは、規制標示看板に「解除中」の旨を判りやすく標示すること。

⑨規制箇所の維持管理、清掃に努めること。

⑩全面通行止め・車両通行止めは、ホームページの更新を行いますので、規制が終了したときは必ず直ちに下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。

連絡・お問い合わせ先　島根県松江県土整備事務所　維持管理部　TEL 0852-32-5740

通行規制担当　FAX 0852-32-5716

ホームページ：http://www.pref.shimane.lg.jp/matsue_kendo/